## Slide 1: 基于K-Means聚类的NS3 AODV优化路由算法的研究
小组成员：
    胡峻玮
    谌乐俊杰
    卢奕人
    杨英凡

## Slide 2
成员姓名 | 成员分工
胡峻玮 | K-means聚类算法的实现、AODV环境搭建、报告撰写
谌乐俊杰 | K-means聚类算法的优化、AODV优化网络可视化、PPT汇报
杨英凡 | AODV路由原始算法实现、AODV路由算法可视化、PPT制作
卢奕人 | AODV路由原始算法实现、AODV路由算法可视化、PPT制作

## Slide 3: 项目目录 01 背景概述 02 AODV模型的实现 04 实验设置和结果 03 基于K-Means聚类的AODV优化
05 总结与展望

## Slide 4: 背景概述 01

## Slide 5
无线自组网中的AODV路由协议采用泛洪机制进行路由发现，但这种方法在高密度网络中会导致控制包过多、网络资源浪费和性能下降。为了优化这一问题，本项目提出了一种基于K-Means聚类算法的改进方法，通过识别关键节点集中转发路由请求包，以减少不必要的控制包传输，提高网络效率。
01 背景概述

## Slide 6: AODV模型的实现 02

## Slide 7
02 AODV模型的实现

## Slide 8: 基于K-Means聚类的AODV优化 03

## Slide 9: 3.1 K-Means聚类算法概述
初始化
选择K个初始聚类中心
分配数据点
将每个数据点分配，给距离最近的聚类中心
更新聚类中心
计算每个簇的均值，
作为新的聚类中心
重复步骤
直到聚类中心不再变化
02
03
04
01
最小化簇内数据点之间的总平方误差（SSE）
目标
一种无监督学习算法，用于将数据集划分为K个簇
定义
步骤
距离：
均值：

## Slide 10: 基于K-Means聚类的AODV优化
节点聚类
01
路由请求
(RREQ)
02
路由回复
(RREP)
03
路由维护
04
网络初始化时：
使用K-Means算法对所有节点聚类，并确认中心结点
每个中心节点作为该聚类RREQ转发器
源节点发送RREQ 消息时：
首先发送给其所属聚类的中心结点
聚类中心转发给目标节点或其他中心节点
RREP 消息沿着中心节点返回源节点
定期发送HELLO 消息维护路由表
检测到链路断裂时：
发送RERR 消息
由中心节点进行路由重新发现

## Slide 11: 实验设置和结果 04

## Slide 12
网络规模
节点数（m_nodes）：
仿真网络中包含10-50个节点（节点数量为自变量）
仿真网络中包含15个节点（pps为自变量）
节点移动性
移动速度（m_speed）：节点的移动速度设定为20米/秒，均匀随机分布。
暂停时间（m_pause）：节点的暂停时间为0秒。
位置分布：节点初始位置在300x300米的区域内均匀随机分布。
移动模型：节点采用随机游走模型，其速度在0到m_speed之间随机分布，暂停时间为m_pause秒。
通信技术
无线通信标准：采用IEEE 802.11b标准进行无线通信。
路由协议
AODV：网络使用AODV作为路由协议。
网络场景的设置

## Slide 13
计算延迟和数据包传输率：遍历 stats 中的每个流，统计发送的数据包数 (txPackets)、接收的数据包数 (rxPackets)、丢失的数据包数（txPackets - rxPackets）、总的接收字节数 (rxBytes)、和延迟总和 (delaySum)。
计算平均延迟：延迟的计算方式是将所有流的延迟总和除以接收的数据包数。
计算数据包传输率
计算延迟和数据包传输率

## Slide 14
节点数量与延迟对比(Delay vs. Nodes)
X轴：节点数量
Y轴：延迟,单位为纳秒。
红线：K-Means优化的AODV路由算法的延迟。
蓝线：原始AODV路由算法的延迟

## Slide 15
每秒数据包数与延迟对比 (Delay vs. PPS)
X轴：每秒数据包数。
Y轴：延迟,单位为纳秒。
红线：K-Means优化的AODV路由算法的延迟。
蓝线：原始AODV路由算法的延迟

## Slide 16
节点数量与数据包传输率对比 (Delivery Ratio vs. Nodes)
X轴：节点数量。
Y轴：数据包传输率，单位为比例。
红线：K-Means优化的AODV路由算法的数据包传输率。
蓝线：原始AODV路由算法的数据包传输率。

## Slide 17
每秒数据包数与数据包传输率对比 (Delivery Ratio vs. PPS)
X轴：每秒数据包数。
Y轴：数据包传输率。单位为比例。
红线：K-Means优化的AODV路由算法的数据包传输率。
蓝线：原始AODV路由算法的数据包传输率。

## Slide 18: 总结与展望 05

## Slide 19
05 总结与展望
本研究提出并实现了一种基于K-Means聚类算法的AODV路由协议优化方法，并在NS3仿真平台上对其进行了验证。传统的AODV路由协议在进行路由发现时采用泛洪方法，虽然简单高效，但在高密度网络中会产生大量的控制数据包，导致网络资源浪费和网络拥塞。为了克服这些不足，本研究引入了K-Means聚类算法，通过聚类方法优化路由发现过程，减少了控制数据包的传输量，提升了网络性能
主要研究贡献如下
1、引入K-Means聚类算法
2、优化AODV路由协议
3、实验验证与性能评估
实验结果显示，优化后的AODV协议在高密度网络环境下表现出更优的性能，具体体现在以下几个方面：
延迟、数据包传输率、控制开销
不足及展望
1、通过这些优化，虽然减少了整个网络的控制数据包传输量和提高了路由发现的效率，但相对地，中心节点的计算和通信负载增加了，这可能会导致这些节点的能源消耗和处理延迟增加。
2、可以进一步寻找移动性低、节点连接度高的节点作为中心节点

## Slide 20: Thanks！ 感谢观看